## Slide 1
간편식 수주 예측 향상 및 조업 조건 최적화를 통한 매출 증대
A4
김용빈, 박규리, 서원교, 이경민, 이정균, 정준영, 정한나

## Slide 2
<목차>
1.
추진 배경
2.
현상 및 개선기회
3.
분석 계획
4.
분석 결과
5.
개선안 및 적용방안
6.
소감 및 첨부

## Slide 3
1. 추진배경
HMR 식료품 시장 규모는 증가 추세이나 경쟁이 치열해지면서, 당사의 경영상황은 악화
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
2021년 매출액 추이 | 100 | 81 | 68 | 61
HMR 시장 지속 성장
QCD 관점에서 수요예측과 불량발생 원인 도출 및 개선을 위한 프로젝트 진행
간편가정식 시장 내 기업 점유율
21년 1분기 대비 매출액 감소
[단위: %]
<HMR 시장 현황>
<국내 주요 HMR 기업 경쟁 심화>
<자사 매출액 감소 현상>
※ HMR(Home Meal Replacement): 가정 간편식
자료 : 농립축산식품부, 한국농촌경제연구원
자료 : 식품산업통계정보, KB증권
[단위: %]
60
50
40
30
10
0
Chart: 
| 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 22년
계열 1 | 16058 | 15438 | 16823 | 22682 | 27421 | 32164 | 50000
[단위: 원]
1조
6058억
1조
5438억
1조
6823억
2조
2682억
2조
7421억
3조
2164억
5조
Notes: 발표시 qcd라고 하지말고 퀄리티 코스트 딜리버리라고 말하기

## Slide 4
2. 현상 및 개선기회
급격한 수요 증가로 대량 생산 과정 중 불량 제품의 비중이 급등하여 납기 지연
<대량 수주 대응 어려움>
<품질 불량>
<납기 지연>
개선 목표: 대량 수주 대응, 제품 불량률 Zero Defects, Lead Time 단축을 통한 전분기 대비 매출액 40%증가
수요에 대응할 수 있는 수주 예측 모델 필요
최적조건 도출을 통한 불량률 개선
납기 지연 예측 통한 Lead Time 단축
※ Lead Time: 상품의 수주부터 출하까지의 시간
Chart: 
| 양품 | 불량
양품과 불량의 데이터 개수 | 22900 | 1070
4.5%
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
납기지연건수 | 583 | 765 | 538 | 425 | 2070 | 2265
-> 수주량이 급증하여,
-> 기존의 설비로 대응이 어려움
Notes: 리드타임은 수주부터 출하까지

## Slide 5
3. 분석 계획
1) 데이터 현황
제품 수주, 제품 생산, 오류 메세지, 제품 데이터
- 1,681,798rows x 43columns
3) 간편식 생산 프로세스
Booking
: 수주, 납기 정보
- 이상치 : 수주업체 및 수주일 비교 후 납기 이상치 대체, 수주단가가 음수면 제거
- 결측치 : 수주업체 대체 후 결측치 제거
- 파생변수 생성 : 납기지연여부 (수주수량 – 출고수량) 생성
2) 정제 계획
Cooking
Error
Product
- 분석에 필요한 간편식 제조 공정 관련 데이터 수집 및 사전 이해
- 데이터 확인을 통하여 발견된 결측치나 이상치에 대한 적절한 처리를 위한 방안 수립
: 공정별 작업 상태(온도, 압력) 정보
- 이상치 : 제품정보 데이터와 비교 후 이상치 대체
- 결측치 : 온도 및 습도 결측 데이터 제거
- 파생변수 생성 : 불량유무 판단 파생여부 생성
: 오류 메세지 정보
- 이상치 : “종료시간 – 발생시간”이 음수면 제거
- 결측치 : 품목명 및 품목코드 결측 제거
: 제품 정보
- 이상치 및 결측치 제거
2. 쿠킹실
1. 계량실
4. 포장실
3. 충전실
1. 계량실
3. 충전실
2. 쿠킹실
4. 포장실
쿠킹온도
쿠킹스팀압력
충전실온도
실링온도
실링압력

## Slide 6
목적 | 분석방법 | 주요내용 | 담당자 | 비고
생산라인을 고려한 수주 | Line plot | 월별 출고량 파악(Y: 출고수량, X:생산일자) | 김용빈 | 밥류와 소스류를 분류하여 분석진행
 |  | 월별 수주량 파악(Y: 생산량, X:생산일자) | 박규리 | 
 | 시계열 분석 | 수주량 예측(Y : 수주수량 X : 수주일자 ) | 정준영 | 
최적조건 도출을 통한 불량률 개선 | Bar chart Box plot | 불량률이 높은 제품 파악(Y: 불량 빈도, X: 품목명) | 김용빈 | 
 | Pareto chart Bar chart | 불량 발생빈도 파악 | 정한나 | 
 | 통계적검정 | Wilcoxon rank sum 검정을 통한 온도와 압력의 유의성 판단(비모수통계검정) | 이경민 | 
 | 상관분석 | 변수 간의 상관관계 파악 | 김용빈 | 
분류 모델을 통한 불량여부 판단 | SVM | 불량 여부에 대한 분류 예측(Y: 불량 여부, X: 조건 변수) | 이정균 정한나 박규리 | 
 | Decision Tree |  |  | 
 | Random Forest |  |  | 
 | Gradient Boost |  |  | 
 | XgBoost |  |  | 
공정 개선을 통한 lead time 단축 | 시계열 분석 | 불량률 상위 제품의 생산기간 파악 후 향후 생산기간 예측 | 서원교 | 
3. 분석 계획
3) 분석 계획

## Slide 7
4. 분석 결과
공정에서 발생한 오류 메시지를 분석한 결과, 수주 급증으로 인한 공정 과부하가 많은 비중을 차지하는 것을 확인
따라서 시계열 분석을 실시한 결과, 밥류는 현상을 유지하고 소스류는 수주량이 상승하는 모습을 확인
-> 따라서 수주량이 급등하는 주요 품목에 대한 예측 생산 시스템 도입이 필요
Chart: 
▼ 오류 메시지에 대한 파레토 차트
밥류 | 
소스류 | 
전체 | 
모델 | MSE
ARIMA (1,1,0) | 854,401,716,403
Prophpet Model | 1,446,392,136
▲ 제품 수주량에 대한 시계열 분석
오류구분 | 공정 과부하 | 장비오염 | 충진오류 | 센서 이상 감지 | 점도이상
개수 | 379 | 71 | 54 | 39 | 38
Chart: 
| 공정과부하 | 장비오염 | 충진 오류 | 센서 이상 감지 | 점도이상
불량건수 | 378 | 71 | 54 | 39 | 38

## Slide 8
4. 분석 결과
생산 과정에서 발생한 제품의 불량률 분석한 결과,
밥류에서는 볶음밥이(4.4%), 소스류에서는 마요네즈가(16%) 불량 비중이 높음
불량 원인 분석 결과,
두 품목 모두 공정 과부하가 주요 원인임을 확인하였고 과부하는 쿠킹실 및 충전실에서 많이 발생함
따라서, 불량이 많이 발생하는 공정의 조업조건 최적화 필요
 | 불량 | 비율
공정 과부하 | 342개 | 74%
장비오염 | 60개 | 13%
기타 | 66개 | 13%
 | 불량 | 비율
센서이상 감지 | 39개 | 6%
공정 과부하 | 37개 | 6%
기타 | 548개 | 88%
Chart: 
| 쿠킹실 | 충전실 | 포장실 | 계량실
불량 | 256 | 250 | 98 | 12
▼ 생산 과정에서 발생한 품목별 불량 제품 TOP4
Chart: 
밥류 | 16 | 15 | 14 | 12
게살볶음밥 김치볶음밥 불고기 볶음밥 깍두기 볶음밥
Chart: 
소스류 | 15 | 11 | 11 | 9
흑임자 드레싱 미스터피자 소스 골드 마요네즈 해표 골드 마요네즈
▼ 공정별 불량 원인
Chart: 
| 쿠킹실 | 충전실 | 포장실 | 계량실
불량 | 336 | 113 | 5 | 0
밥류 소스류
밥류 소스류
▼ 공정 단계 별 불량 개수
Notes: - 밥류 및 소스류에서 상위 10개의 불량제품을 확인해본 결과 밥류에서는 볶음밥 종류, 소스류에서는 마요네즈 종류가 불량이 많이 발생하는 것을 확인 => (아직 개선방안에 대해 찾지 못했습니다.)
가장 많이 발생하는 불량 원인을 파레토도 차트를 이용하여 확인한 결과, 밥류에서는 공정과부하로 인한 불량 원인이 가장 많으며 소스류에서는 다양한 원인을 통해 불량이 발생하는 것을 확인 -> (기타가 너무 많아 개선방안을 어떻게..할지..)

## Slide 9
4. 분석 결과
밥류 제품 불량 여부에 따라 공정 조업조건을 분석한 결과, 쿠킹스팀압력, 충전실온도, 실링압력을 Vital Few로 도출
따라서, 밥류의 최적 조건을 통해 불량발생을 줄이기 위한 실시간 모니터링 시스템 필요
Chart: 
정상/불량제품에 따른 충전실온도 차이 검정 (Wilcoxon rank sum ) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 충전실온도의 중앙값이 같다. | P-value < 0.05
정상/불량제품에 따른 실링압력 차이 검정 (Wilcoxon rank sum ) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 실링압력 중앙값이 같다 | P-value < 0.05
정상/불량제품에 따른 쿠킹스팀압력 차이 검정 (Wilcoxon rank sum ) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 쿠킹스팀압력 중앙값이 같다. | P-value < 0.05
→ 밥류에서는 정상/불량 제품에 따른 쿠킹스팀압력, 충전실온도,
실링압력의 중앙값이 같다고 볼 수 없다.
[단위: kg/cm2]
[단위: kg/cm2]
[단위: °C]
양품 불량 양품 불량 양품 불량
 | 쿠킹스팀압력 (kg/cm2) | 충전실온도(°C) | 실링압력 (kg/cm2)
최적 조건 | 23.5 ~ 24.3 | 71.2 ~ 72.9 | 205.7 ~ 218.2
Notes: - 밥류 및 소스류에서 상위 10개의 불량제품을 확인해본 결과 밥류에서는 볶음밥 종류, 소스류에서는 마요네즈 종류가 불량이 많이 발생하는 것을 확인 => (아직 개선방안에 대해 찾지 못했습니다.)
가장 많이 발생하는 불량 원인을 파레토도 차트를 이용하여 확인한 결과, 밥류에서는 공정과부하로 인한 불량 원인이 가장 많으며 소스류에서는 다양한 원인을 통해 불량이 발생하는 것을 확인 -> (기타가 너무 많아 개선방안을 어떻게..할지..)

## Slide 10
4. 분석 결과
소스류는 쿠킹온도, 쿠킹스팀압력, 충전실온도, 실링압력을 Vital Few로 도출
따라서, 소스류의 최적 조건을 통해 불량발생을 줄이기 위한 실시간 모니터링 시스템 필요
Chart: 
 | 쿠킹온도(°C) | 쿠킹스팀압력(kg/cm2) | 충전실온도(°C) | 실링압력(kg/cm2)
최적 조건 | 127.4 ~ 171.2 | 23.6 ~ 24.3 | 71.2 ~ 72.8 | 205.9 ~ 218.1
정상/불량제품에 따른 충전실 온도 차이 검정 (Wilcoxon Test) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 충전실온도의 중앙값이 같다. | P.value < 0.05
정상/불량제품에 따른 실링압력 차이 검정 (Wilcoxon Test) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 실링압력 중앙값이 같다 | P.value < 0.05
정상/불량제품에 따른 쿠킹스팀압력 차이 검정 (Wilcoxon Test) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 쿠킹스팀압력 중앙값이 같다. | P.value < 0.05
→ 소스류에서는 정상/불량 제품에 따른 쿠킹온도, 쿠킹스팀 압력, 충전실 온도, 실링압력의 중앙값이 같다고 볼 수 없다.
정상/불량제품에 따른 쿠킹온도 차이 검정 (Wilcoxon Test) | 
가설 : 정상/불량제품에 따른 쿠킹온도 중앙값이 같다 | P.value < 0.05
[단위: kg/cm2]
[단위: kg/cm2]
[단위: °C]
[단위: °C]
양품 불량 양품 불량 양품 불량 양품 불량
Notes: - 밥류 및 소스류에서 상위 10개의 불량제품을 확인해본 결과 밥류에서는 볶음밥 종류, 소스류에서는 마요네즈 종류가 불량이 많이 발생하는 것을 확인 => (아직 개선방안에 대해 찾지 못했습니다.)
가장 많이 발생하는 불량 원인을 파레토도 차트를 이용하여 확인한 결과, 밥류에서는 공정과부하로 인한 불량 원인이 가장 많으며 소스류에서는 다양한 원인을 통해 불량이 발생하는 것을 확인 -> (기타가 너무 많아 개선방안을 어떻게..할지..)

## Slide 11
4. 분석결과
분류모델 성능 비교
총 5개의 모델 비교: RF, GB, XGB, SVC, DT
모델 평가 결과 불량률을 가장 잘 예측하는 신뢰성 있는 최종모델로 GB 모델 선정
Chart: 
| RF | GB | XGB | SVC | DEV
Train | 1 | 0.998 | 0.999 | 0.987 | 1
Test | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.987 | 0.982
AUC | 0.986 | 0.965 | 0.984 | 0.96 | 0.98
Precision | 0.973 | 0.988 | 0.932 | 0.837 | 0.741
Recall | 0.973 | 0.932 | 0.973 | 0.929 | 0.978
F1 | 0.973 | 0.959 | 0.952 | 0.881 | 0.843
충전실온도
실링압력
쿠킹스팀압력
불량 유무
Train
Test
MinMaxScale
SMOTE
모델 생성
따라서 도출 된 모델을 공정 조건에 대해 파악 및 불량률 개선에 활용할 필요가 있음
SMOTE: 오버 샘플링 기법
MinMaxScale: 0~1 범위로 모든 데이터 특성을 조정
GB F1 SCORE : 0.959

## Slide 12
4. 분석결과
따라서 향후 생산기간 예측 시스템 도입이 필요
제품 전체 생산기간 시계열
밥류 생산기간 시계열
생산기간 예측 모델을 통해 분석한 결과,
전체에서는 유의미한 결과가 보이지 않으나 밥류의 생산기간이 증가할 것으로 예측

## Slide 13
5. 개선안 및 적용방안
1) 개선방안
MAN
MATERIAL
MACHINE
METHOD
작업자 간의 업무 편차 최소화를 위한 방안 마련
업무 표준 메뉴얼 제작, 매뉴얼에 따른 사원교육
관리도 및 불량현황 게시
불량 발생 확률이 적은 공정에 미숙련자를 배치
메뉴얼에 따른 설비 조작으로 공정의 과부화 및 장비 고장 방지
공정 과부하가 발생한 설비의 작동 중지
- 최적조건 설정 및 매주 점검을 통한 오작동 방지
포장 용기 및 접착제 품질 준수여부 확인
원재료 실시간 재고 및 입고 현황 파악을 통한 원재료 부족으로인한 생산 중단 방지
온도 및 압력: 센서 측정을 통한 실시간 SPC모니터링 도입
분기별 수요 예측 모델을 활용한 주요 품목의 생산량 예측

## Slide 14
5. 개선안 및 적용방안
2) Pilot test 계획
구분 | 내용
목적 | 
Pilot 적용 개요 | 
현업 요청 사항 | 
3) 공정 모니터링 및 관리계획
주요공정 설비조건은 지속적으로 관리가 필요
관리도를 통해 3시그마 범위로 관리
공정의 최적 조건으로 3시그마 범위로 관리
특히, 충전실 온도, 쿠킹 스팀압력, 실링 압력은 매우 중요한 조건으로, 다른 어떠한 조건보다도 이상치가 생겼을 경우 즉각 조치가 필요
개선 전
개선 후
개선안을 실제 현장에서 적용하며 불량률 개선
위험 요소 및 잠재적 문제 사전 파악
- 개선 및 보완 기회 제공
- 개선안의 효과에 대한 이해도 향상 및 교육 기회 제공
적용 대상 : 충전실, 쿠킹실, 포장실
적용 프로세스 : 개선안 적용 전 / 후 데이터 비교
적용 일정 : 22년 11월 25일 ~ 22년 12월 25일 (1개월)
검정 도구 : Wilcoxon rank sum 검정
공장 대표 : 공정 개선안 적용 협조 요청
공정 엔지니어 : 개선안으로의 공정 파라미터 조정 및 모니터링 협조 요청
시스템 파트 : 12월 개선안 적용 공정에 대한 양품 데이터 수집

## Slide 15
5. 개선안 및 적용방안
2022. 11.18 Friday
13 : 56
지시 달성률
Chart: 
| 양품량 | 남은량
판매 | 7 | 3.2
71.2 %
불량 현황
Chart: 
| 불량률 | 양품률
판매 | 0.25 | 3.2
3.2 %
충전실 온도
73.3 o
24.1 kg/cm2
211.3 kg/cm2
쿠킹 온도
실링 온도
쿠킹 스팀 압력
실링 압력
c
75.2 o
c
72.5 o
c
관 리 도
시간별 생산추이
Chart: <소스>
| 생산량
3 | 800
6 | 300
9 | 600
12 | 550
Chart: <밥>
| 생산량
3 | 800
6 | 300
9 | 150
12 | 550

## Slide 16
7. 결론
Chart: 
| 양품 | 불량
양품과 불량의 데이터 개수 | 22900 | 1070
4.5%
Chart: 
| 양품 | 불량
양품과 불량의 데이터 개수 | 22900 | 1070
1.5%
개선안 도입을 통한 불량률 3% 감축 및 대량의 수주 대응
<개선 전>
<개선 후>
4M 개선안 및 Pilot Test 적용을 통한 공정 최적화

## Slide 17
감사합니다.

## Slide 18
4. 분석 결과
생산 과정에서 발생한 제품의 불량률을 분석한 결과,
밥류에서는 “볶음밥“ (4.4%) 소스류 에서는 “마요네즈“(00%)제품이 오류 비중이 가장 높음을 확인
불량이 발생할 때 나오는 오류메시지를 분석한 결과,
소스 제품이 오류 조치시간이 길고, 충전실에서 오류가 많이 발생함을 확인
-> 따라서 불량 비율이 높고 조치시간이 긴 특정 품목에 대한 제조 조건 최적화 필요
Chart: 
밥류 | 16 | 15 | 14 | 12
Chart: 
소스류 | 15 | 11 | 11 | 9
제품 | 불량 | 누적비율
공정 과부하 | 74% | 77%
장비오염 | 13% | 87%
기타 | 13% | 100%
제품 | 불량수 | 누적비율
센서이상 감지 | 6% | 6%
공정과부하 | 5% | 11%
기타 | 89% | 100%
Chart: 
밥류 | 103.7
소스류 | 261.3
합계 | 365
품목 분류 별 평균 오류 조치시간의 평균비교 (Wilcoxon Test) | 
가설 : | P.value < 0.05
Chart: 
| 쿠킹실 | 충전실 | 포장실 | 계량실
불량 | 256 | 250 | 98 | 12
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
판매 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
▼ 생산 과정에서 발생한 품목별 불량 제품의 비율
▼ 품목 별 평균 오류조치시간 확인
▼ 공정 단계 별 불량 비율 확인
게살볶음밥 김치볶음밥 불고기 볶음밥 깍두기 볶음밥
흑임자 드레싱 미스터피자 소스 골드 마요네즈 해표 골드 마요네즈
밥류 소스류 합계
Notes: - 밥류 및 소스류에서 상위 10개의 불량제품을 확인해본 결과 밥류에서는 볶음밥 종류, 소스류에서는 마요네즈 종류가 불량이 많이 발생하는 것을 확인 => (아직 개선방안에 대해 찾지 못했습니다.)
가장 많이 발생하는 불량 원인을 파레토도 차트를 이용하여 확인한 결과, 밥류에서는 공정과부하로 인한 불량 원인이 가장 많으며 소스류에서는 다양한 원인을 통해 불량이 발생하는 것을 확인 -> (기타가 너무 많아 개선방안을 어떻게..할지..)

## Slide 19
4. 분석 결과
<소스류 Pareto Chart>
<밥류 Pareto Chart>
Chart: 
| 충전실 | 쿠킹실 | 포장실 | 계량실
불량 | 336 | 113 | 5 | 0
Chart: 
| 쿠킹실 | 충전실 | 포장실 | 계량실
불량 | 256 | 250 | 98 | 12
<밥류 불량 발생 공정>
<소스류 불량 발생 공정 >
Chart: 
| 게살볶음밥 | 김치볶음밥 | 비비고불고기비빔밥 | 비비고깍두기볶음밥200g(재) | 비비고깍두기볶음밥200g | 비비고새우볶음밥210g(알밥) | 한가득낙지볶음밥 | 매드포갈릭갈릭버터라이스200g | 쉐프솔루션베이스볶음밥(시즌)500g | AAF게살새우볶음밥(알밥)*
불량여부 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8
Chart: 
| 참깨흑임자드레싱 | 미스터피자피자소스엠피(재) | 골드마요네즈3.2kg | 해표골드마요네즈 | 소후레쉬마요네즈골드3.2kg | 이츠웰골드마요네즈3.2kg | 마요네즈-업소용10kg | 참깨&흑임자드레싱-N 220g | 아몬드호두드레싱 | 오리엔탈드레싱-N 115g
불량여부 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5
<밥류 불량 TOP 10>
<소스류 불량 TOP 10>
데이터 현황
Chart: 
| 밥류 | 소스류
양품 | 9692 | 13208
불량 | 454 | 616
3) 양품과 불량품
4) 가동중지시간
Chart: 
| 총 오류조치시간
총 오류조치시간 | 47069
 | 160958
Chart: 
| 평균오류조치시간
밥류 | 103.7
소스류 | 261.3
47,069
261.3
103.7
Notes: - 밥류 및 소스류에서 상위 10개의 불량제품을 확인해본 결과 밥류에서는 볶음밥 종류, 소스류에서는 마요네즈 종류가 불량이 많이 발생하는 것을 확인 => (아직 개선방안에 대해 찾지 못했습니다.)
가장 많이 발생하는 불량 원인을 파레토도 차트를 이용하여 확인한 결과, 밥류에서는 공정과부하로 인한 불량 원인이 가장 많으며 소스류에서는 다양한 원인을 통해 불량이 발생하는 것을 확인 -> (기타가 너무 많아 개선방안을 어떻게..할지..)

## Slide 20
4. 분석 결과
1) 월별 출고량 및 수주량
밥 수주
소스 수주
마요네즈 수주량
볶음밥 수주량